# Технические условия

# на применяемые материалы и оборудование

Наименование и месторасположение объекта:  Офис продаж, расположенный на пересечении улиц Павлодарская-Щербакова в г. Екатеринбург

Заказчик-застройщик: ООО « СЗ «УК Эфес»

Проектная организация: ООО «Энергостройресурс - 2000»

| Наименование | Описание технического решения | Организация по выполнению подрядных работ: |
| --- | --- | --- |
| Общие решения |
| Этажность | 1 эт |  |
| Количество жилых этажей | 1 эт |  |
| Общая площадь | 29,5 м2 |  |
| Площадь застройки | 39,0 м2 |  |
| Встроенные нежилые помещения | Отсутствуют |  |
| Архитектурно - строительные решения жилого дома |
| Фундаменты | Утрамбованный грунт, щебень фракции 10-20, дорожная плита ПАГ 186*2*,0,18(H) по Гост 25912.0-91-180 - уточняется проектом |  |
| Элементы каркаса | Каркас – цельнометаллический, сварной, из труб квадратного сечения: 100х4 мм – основные стойки и балки и 80х4 мм. – стойки и балки фахверка. Основанием каркаса служит сварная рама, из труб прямоугольного сечения 160х120х4мм к которой приваривается стойки каркаса. Обшивка дна оцинкованным листом по ГОСТ 14918-80 – 1 мм |  |
| Фасадная система | Вентилируемый фасад с облицовкой алюминиевыми панелями тип Bаildex, цвет согласно проектной документации. Вентиляционные решетки согласно проектной документации Отделка крыльца натуральный камень согласно проектной документации. В соответствии с согласованным эскизным проектом | ООО «Профиль» |
| Крыльца/ спуски | Ступени: облицовка плитами натурального гранита согласно проектной документации. Ограждения: индивидуального изготовления из нержавеющей стали по габаритным схемам. |  |
| Наружные стены | Несущие конструкции – металлоконструкция. Утепление стен минераловатным утеплителем ТМ «Эковер», «ROCWOOL» или эквивалент. Толщина 100 мм и тепло расчёт согласно проектной документации. Двухсторонняя зашивка наружных стен с использованием OSB плит. Облицовка наружных стен алюминиевыми панелями тип Bаildex . Внутренняя облицовка стен стеновыми панелями Дюрафорт 12.5 мм. Цвет уточняется проектом. |  |
| Внутренние стены и перегородки | Перегородки внутренние: Перегородки между офисными помещениями и кухней (не менее 43дБ), кухней и коридором: - каркасные перегородки из ГКЛ по СП 55-101-2000 (профили ПС50, зашивка с двух сторон 1 листом ГКЛ толщиной 12,5мм, с заполнение минераловатным утеплителем ТМ «Урса», «Кнауф» или эквивалент плотностью 15кг/м3); Перегородки между санузлом и кухней, коридорами: - каркасные перегородки из ГКЛ(В) по СП 55-101-2000 (профили ПС50*, зашивка со стороны влажных помещений 2 листами ГКЛВ, с наружной стороны лист ГКЛ, заполнение минераловатным утеплителем ТМ «Урса», «Кнауф» или эквивалент плотностью 15 кг/м3) *Шаг стоек каркаса во влажных помещениях - 400мм. |  |
| Установка водогрейного бака | Требуется. Установка и подключение водогрейного бака ТМ Thermer 80-100 л или эквивалент над унитазом. |  |
| Полы | Конструкция пола подготовка под чистовую отделку. - утепление пола между металлическими балками каркаса экструдированным пенополистором толщиной 160 мм ТМ «Экстрол» или экививалент согласно тепло расчёта и проектной документации; - Обшивка дна металлоконструкции оцинкованным листом по Гост 14918-80 толщиной 1 мм; - Использование плиты OSB для обшивки теплоизоляционного материала толщиной 25мм между металлическими балками пола; - Выравнивание пола фанерой 16 мм в один слой с использованием фольгированного теплоизоляционного материала; Полы офисного помещения (мест общего пользования) , кухни, коридора, санузла : - чистовое покрытие – коммерческий линолеум; - утепление – электрический теплый пол; - гидроизоляцию не предусматривать. |  |
| Отделка | Офисное помещение, коридор, кухня: - стены: шпатлевка сухими смесями ТМ «Брозекс» или эквивалент, грунтовка ТМ «ФинИнтерком», оклейка обоями по согласованию с Заказчиком; - потолок: «Амстронг» Санузлы, помещения уборочного инвентаря: - стены: пластиковые панели ???? - потолок: «Армстронг» |  |
| Окна | Оконные блоки из ПВХ по ГОСТ 30674-99. Цвет профиля со стороны фасада - белый, внутри помещений – белый. Откосы – гипсокартон, оштукатурить и покрасить в цвет - белый. Стеклопакет – двухкамерный. Наружные отливы - оцинкованная сталь с порошковым покрытием. Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче изделия – не ниже В1 (0,6-0,64м2 0С/Вт) по ГОСТ 23166-99. Класс звукоизоляции – не ниже Д (25-27дБА) по ГОСТ 23166-99. | ООО «Профиль» |
| Двери | Двери внутренние: Клееные ДСП - ТМ «Сенержи Дорс» или эквивалент, ламинированные. Дверь входная – алюминиевая теплая, цвет по согласно дизайн проекта. Дверь в тамбур - алюминиевая теплая, цвет по согласно дизайн проекта. |  |
| Кровля | Кровля односкатная, уклон в сторону заднего фасада с неорганизованным водостоком Состав кровли: Гидроизоляционный слой – Техноэласт ЭКП и ЭПП. Гидроизоляционный ковер завести на парапет. Плита OSB 12мм в 1 слой Деревянные лаги из бруса 50*100 с шагом 600 мм Брус 40*40 по лагам Утепление минераловатным утеплитетелем ТМ «Эковер», «ROCWOOL» или эквивалент толщина и тепловой расчет согласно проектной документации. Пароизоляция Плита OSB 12мм в 1 слой |  |
| Электроснабжение |
| Электроснабжение | Электроснабжение выполнить от трансформаторной подстанции. Кабели использовать с алюминиевыми жилами, кабели с медными жилами применить для противопожарного оборудования при необходимости. |  |
| Электрощитовые | Количество согласно проекту |  |
| Электроснабжение и освещение | Двухтарифный счетчик электроэнергии установлен в распределительном щите. Штепсельные розетки имеют защитные шторки и заземляющий контакт, максимальный ток нагрузки 16А. Выключатели имеют одну или две клавиши управления, максимальный ток нагрузки 10А. Штепсельные розетки и выключатели выполнены квадратной формы цвета согласно проектной документации и установлены скрыто в стенах и перегородках. Высота установки: - выключателей – 1м от пола; - штепсельных розеток – в офисном помещении 0,3м, в санузле и кухне 1,2м от пола. На кухне установлена открытая розетка с максимальной нагрузкой до 32А для подключения электроплиты. Высота установки 0,5м. В санузле устанавливается одинарная розетка для водонагревателя – 0,8 м от потолка Электрическое освещение выполнено во всех помещениях светодиодными светильниками 600*600 ТМ «Вартан», «ЦИР» или эквивалент. Электрическая проводка выполнена однофазными кабелями с медной жилой. Кабели проложены скрыто в стенах. |  |
| Молниезащита и заземление | Молниезащиту и заземление выполнить согласно РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003 Тип молниеприёмника решино проектом. |  |
| Теплоснабжение, отопление вентиляция |
| Исходные данные | Расчетные параметры наружного воздуха для холодного периода года : -температура минус 32 С Расчетные параметры наружного воздуха для теплого периода года: -температура плюс 23 С |  |
| Источник теплоснабжения | Согласно Техническим условиям |  |
| Отопительные приборы | ??????. |  |
| Вентиляция | Система вентиляции помещений приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток воздуха через окна. | ??????? |
| Кондиционирование | Места размещения наружных блоков системы кондиционирования согласно проектной документации. |  |
| Технологические решения слаботочных систем |
| Телефонизация и интернет | В соответствие с ТУ оператора связи |  |
| Пожарная сигнализация и оповещение при пожаре | ?????? |  |
| Системы водоснабжения и водоотведения |
| Общие требования | Водоснабжение и водоотведение выполнить в соответствии с техническими условиями. Выполнить узел учета воды. Требуемые напоры воды обеспечить повысительными насосными станциями в комплекте с запорно-регулирующей арматурой. |  |
| Стояки | Внутренняя сеть бытовой канализации выполняется с использованием ТМ «Контур» или эквивалент согласно проектной документации. Прокладка системы канализации скрытая в коробах. |  |
| Трубопроводы | Устройство перекидок сетей ХВС и ГВС ТМ «Контур» или эквивалент внутри помещения в полу в защитной гофре между кухней и сан.узлом; |  |
| Приборы учета | Счетчики ГВС и ХВС устанавливаются на подающем и циркуляционном трубопроводах водоснабжения; |  |
| Насосное оборудование | Хоз.питьевые насосные установки: Wilo или эквивалент; |  |
| Сантехнические приборы | В санузле установка одного унитаза и одного умывальника ТМ «Пиастрелла» или эквивалент ( размеры согласно проектной документации) |  |
| Наружные сети водоснабжения |
| Наружные сети канализации |
| Септик | ????????? |  |